雷电防护装置检测报告编制注意事项

一、雷电防护装置检测报告编制流程

编制雷电防护装置检测报告需要经过现场检测、现场整改、复测、报告编制、报告归档等环节，具体流程如下：

图 4雷电防护装置检测报告编制流程图

二、雷电防护装置检测报告构成

1.检测报告检测表分类

新改扩检测表格分类：建筑物、数据中心、移动通信基站、加油加气站、油（气）库、户外装置

定期检测表格分类：建筑物、数据中心、通信基站、加油加气站、油气库、输气管道、大型浮顶油罐

2.检测报告结构

定期检测报告：封面、总表、单体项目检测表

新改扩检测报告：封面、单体项目检测表

3.检测报告归档内容

定期检测技术档案：定期检测报告、原始记录表、检测点统计表、检测报告附页

新改扩建项目检测技术档案：新改扩检测报告、原始记录表、设计图纸（可选项）

表 1雷电防护装置定期检测报告内容选择

| 检测对象 | 雷电防护装置定期检测报告模板（QX/T 232) |
| --- | --- |
|  | 建筑物 | 数据中心 | 油（气）站 | 油（气）库 | 通信局站（基站） | 大型浮顶油罐 | 输气管道系统 |
| 建筑物 | ★ | ☆ | × | × | ☆ | × | × |
| 计算机机房 | ☆ | ★ | × | × | ☆ | × | × |
| 易 燃 易 爆 场 所 | 油库 | ★ | × | ☆ | ★ | × | ☆ | × |
|  | 气库 | ★ | × | ☆ | ★ | × | × | ☆ |
|  | 弹药库 | ★ | × | × | × | × | × | × |
|  | 化学品仓库 | ★ | × | × | × | × | × | × |
|  | 烟花爆竹 | ★ | ☆ | × | × | × | × | × |
|  | 石化 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | × | ☆ | ☆ |

注：★表示该检测对象雷电防护装置定期检测报告模板必选项；

☆表示该检测对象雷电防护装置定期检测报告模板可选项；

×表示该检测对象雷电防护装置定期检测报告模板不可选项。

三、雷电防护装置检测报告编号规则

1.检测报告分为定期检测和新改扩检测，分别以一个检测机构按年顺序编号，每年从0001号开始；

2.检测报告编号形式：

定期检测：资质证号[AH雷定检]（年号+四位数序号），例：资质证号[AH雷定检]20190001号；

新改扩检测：资质证号[AH雷新检]（年号+四位数序号），例：资质证号[AH雷新检]20190001号；

3.原始记录表编号形式：检测报告编号+二位数序号，二位数序号从01开始。