雷电防护装置检测报告（定期）

雷电防护装置检测报告（定期）用于经防雷装置竣工验收合格投入使用的雷电防护装置每年开展的定期检测，包括三个综合表和七个分项检测表，分别为雷电防护装置定期检测报告总表、雷电防护装置定期检测报告综述表、定期检测项目平面布置图，以及大型浮顶油罐雷电防护、建筑物雷电防护、输气管道雷电防护、数据中心雷电防护、通信局站（基站）库雷电防护、油（气）库雷电防护、油（气）站雷电防护等。

具体到某个检测项目，按照检测项目涉及的雷电防护类别，选择上述一类或多类分项检测表分别检测，并与三个综合表一并编制检测报告。

| 报告编号 |  |
| --- | --- |

雷电防护装置检测报告

（定  期）

受  检  单  位

项  目  名  称

检  测  单  位

检测单位资质证号

安徽省气象局监制

注  意  事  项

1.投入使用后的雷电防护装置实行定期检测制度。具有爆炸和火灾危险环境的雷电防护装置检测间隔时间为6个月，其他雷电防护装置检测间隔时间为12个月。

2.检测报告须有检测员、校核员签字，技术负责人签发，并加盖检测单位公章。

3.检测报告严禁私自修改。确须修改的，修改处必须加盖检测单位公章。

4.复印报告未重新加盖公章无效。

5.遭受雷电灾害的单位或个人，应及时向当地气象主管机构报告。

6.此报告一式三份，二份交受检单位，一份存检测单位。

7.定期检测技术档案的保管期限：纸质文档为2年，电子文档为4年。

雷电防护装置定期检测报告总表

报告编号：（    ）[    ]                                                                  第   页 共   页

| 委托单位 |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系部门 |  | 负责人 |  | 电话 |  | 邮编 |  |
| 检测项目列表 |
| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 本次检测时间 | 检测机构（公章） 年 月 日 |
| 年 月 日 | 至 | 年 月 日 |  |
| 下次检测时间 |  |
| 年 月 日以前 |  |
| 签发人 |  |  |

检测机构：XXXX                            地址：XXXX                           电话：XXXX

雷电防护装置定期检测报告综述表

报告编号：（    ）[    ]                                                                  第   页 共   页

| 委托单位 |  |
| --- | --- |
| 编制依据 |  |
| 检测仪器 | 名称 | 测量范围 | 校准有效截止日期 |
| 检测综合结论 |
| 检测机构（公章） 年 月 日 |
| 编制人 |  | 校核人 |  | 技术负责人 |  |

定期检测项目平面布置图

报告编号：（    ）[    ]                                                                  第   页 共   页

注：标注此报告所检项目具体位置及周边临近环境状况。

检测人                   校核人                 技术负责人

大型浮顶油罐雷电防护装置检测表

第   页 共   页

| 项目名称 |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 电话 |  |
| 防雷类别 |  | 检测日期 |  | 天气情况 |  |
| 油罐名称 |  | 储油性质 |  | 规模 |  |
| 直击雷防护措施 |
| 检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| 浮 顶 | 形式 | 金属、非金属 |  |  |
|  | 材质规格 | GB 50057—2010 5.2.7条 |  |  |
|  | 连接运行情况 | 锈蚀、无锈蚀 |  |  |
|  | 接地电阻 | ≤10 Ω |  |  |
| 引 下 线 | 数量 | - |  |  |
|  | 材质规格 | GB 50057—2010 5.3.1条 |  |  |
|  | 连接运行情况 | 锈蚀、无锈蚀 |  |  |
|  | 接地电阻 | ≤10 Ω |  |  |
| 基 础 接 地 | 形式 | 共用、独立、混合 |  |  |
|  | 材质规格 | GB 50057—2010 5.4.1条 |  |  |
|  | 连接运行情况 | 锈蚀、无锈蚀 |  |  |
|  | 接地电阻 | ≤10 Ω |  |  |
| 罐体和附件的等电位连接 |
| 检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| 连 接 物 名 称 |  | 连接导体规格材质 | GB 50057—2010 5.1 |  |  |
|  |  | 连接质量 | 跨接、不跨接 |  |  |
|  |  | 运行情况 | 锈蚀、无锈蚀 |  |  |
|  |  | 过渡电阻 | ≤0.03 Ω |  |  |
|  |  | 连接导体规格材质 | GB 50057—2010 5.1 |  |  |
|  |  | 连接质量 | 跨接、不跨接 |  |  |
|  |  | 运行情况 | 锈蚀、无锈蚀 |  |  |
|  |  | 过渡电阻 | ≤0.03 Ω |  |  |

第   页 共   页

| 罐体和管道的等电位连接 |
| --- |
| 检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| 管 道 名 称 地 地 |  | 连接导体规格材质 | GB 50057—2010 5.1 |  |  |
|  |  | 连接质量 | 跨接、不跨接 |  |  |
|  |  | 运行情况 | 锈蚀、无锈蚀 |  |  |
|  |  | 过渡电阻 | ≤0.03 Ω |  |  |
|  |  | 连接导体规格材质 | GB 50057—2010 5.1 |  |  |
|  |  | 连接质量 | 跨接、不跨接 |  |  |
|  |  | 运行情况 | 锈蚀、无锈蚀 |  |  |
|  |  | 过渡电阻 | ≤0.03Ω |  |  |
| 电涌保护器 |
| 检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| 低压配电系统的SPD | 型号 | - |  |  |
|  | 安装位置 | - |  |  |
|  | 数量 | - |  |  |
|  | 运行情况 | GB/T 21431—2015 5.8.2.7条 |  |  |
|  | Iimp/In | GB/T 21431—2015 5.8.2条 |  |  |
|  | 压敏电压U1mA | GB/T 21431—2015 5.8.5.1条 |  |  |
|  | 漏电流Iie | GB/T 21431—2015 5.8.5.2条 |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 | GB 50057—2010 5.1.2条 |  |  |
|  | 两端引线长度 | GB/T 21431—2015 5.8.1条 |  |  |
|  | 过电流保护 | GB/T 21431—2015 5.8.2.6条 |  |  |
|  | 过渡电阻 | <0.2 Ω |  |  |
| 信号系统的SPD | 型号 | - |  |  |
|  | 安装位置 | - |  |  |
|  | 数量 | - |  |  |
|  | Iimp/In | GB/T 21431—2015 5.8.3条 |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 | GB 50057—2010 5.1.2条 |  |  |
|  | 两端引线长度 | GB/T 21431—2015 5.8.1条 |  |  |
| 技术评定 |
| 检测专用（章） 年 月 日 |
| 检测人 |  | 校核人 |  | 技术负责人 |  |

建筑物雷电防护装置检测表

第   页 共   页

| 项目名称 |  | 地 址 |  | 天气 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  | 电 话 |  | 检测日期 |  |
| 建筑物 | 长×宽×高（m） | 面积 | 占地 | （㎡） | 层 数 | 地上 | 层 | 主 要 用 途 | 防雷类别 |
|  |  |  | 建筑 | （㎡） |  | 地下 | 层 |  |  |
| 检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| 接 闪 器 | 接闪器类型 | 杆、带、网、线 |  |  |
|  | 高度 | - |  |  |
|  | 材质规格 | GB 50057—2010 5.2 |  |  |
|  | 锈蚀 | 锈蚀、无锈蚀 |  |  |
|  | 网格尺寸 | GB 50057—2010 5.2.12条 |  |  |
|  | 保护范围 | GB 50057—2010 附录D |  |  |
|  | 接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
| 屋面设备 | 金属构件或设备名称 | - |  |  |
|  | 与接闪器连接材料规格 | GB 50057—2010 5.1.2条 |  |  |
|  | 锈蚀 | 锈蚀、无锈蚀 |  |  |
|  | 过渡电阻 | <0.2 Ω |  |  |
| 引下线 | 形式 | 明敷、暗敷 |  |  |
|  | 数量 | - |  |  |
|  | 平均间距 | GB 50057-2010 4.2.4条、4.3.3条、 4.4.3条 |  |  |
|  | 材料规格 | GB 50057—2010 5.2.1条 |  |  |
|  | 工艺质量 | - |  |  |
|  | 断接卡 | GB 50057—2010 5.3.6条 |  |  |
|  | 防接触电压 | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |
| 侧击雷防护 | 防护起始高度 | GB 50057—2010 4.2.4条、4.3.9条、4.4.8条 |  |  |
|  | 金属构件名称 | - |  |  |
|  | 过渡电阻 | <0.2 Ω |  |  |
| 接地装置 | 形式 | 自然、 人工、 混合 |  |  |
|  | 接地方式 | 共用、独立 |  |  |
|  | 防跨步电压 | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |
|  | 接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |

第   页 共   页

| 检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电气线路 | 敷设形式 | 架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地 |  |  |
|  | 等电位连接情况 | GB 50057—2010 6.3.3、6.3.4条 |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管、金属线槽、无屏蔽 |  |  |
|  | 屏蔽层接地 | 有、无 |  |  |
|  | 接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
| 信号线路 | 敷设形式 | 架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地 |  |  |
|  | 等电位连接情况 | GB 50057—2010 6.3.3、6.3.4条 |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管、金属线槽、无屏蔽 |  |  |
|  | 屏蔽层接地 | 有、无 |  |  |
|  | 接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
| 等电位连接 | 设备名称 | - |  |  |
|  | 等电位连接导体材料 | GB 50057—2010 5.1.2条 |  |  |
|  | 等电位连接导体规格 | GB 50057—2010 5.1.2条 |  |  |
|  | 连接质量 | - |  |  |
|  | 过渡电阻 | <0.2 Ω |  |  |
| 低压配电系统的SPD | 型号 | - |  |  |
|  | 安装位置 | - |  |  |
|  | 数量 | - |  |  |
|  | 运行情况 | GB/T 21431—2015 5.8.2.7条 |  |  |
|  | Iimp/In | GB/T 21431—2015 5.8.2条 |  |  |
|  | 压敏电压U1mA | GB/T 21431—2015 5.8.5.1条 |  |  |
|  | 漏电流Iie | GB/T 21431—2015 5.8.5.2条 |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 | GB 50057—2010 5.1.2条 |  |  |
|  | 两端引线长度 | GB/T 21431—2015 5.8.1条 |  |  |
|  | 过电流保护 | GB/T 21431—2015 5.8.2.6条 |  |  |
|  | 过渡电阻 | <0.2 Ω |  |  |
| 信号系统的SPD | 型号 | - |  |  |
|  | 安装位置 | - |  |  |
|  | 数量 | - |  |  |
|  | Iimp/In | GB/T 21431—2015 5.8.3条 |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 | GB 50057—2010 5.1.2条 |  |  |
|  | 两端引线长度 | GB/T 21431—2015 5.8.1条 |  |  |
| 技术评定 |
| 检测专用（章） 年 月 日 |
| 检测人 |  | 校核人 |  | 技术负责人 |  |

输气管道雷电防护装置检测表

第   页 共   页

| 项目名称 |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 电话 |  |
| 防雷类别 |  | 检测日期 |  | 天气情况 |  |
| 输气站和阀室 |
| 建筑物名称 |  | 长×宽×高 |  | 建筑面积 |  |
| 检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| 接 闪 器 | 类型 | 杆、带、网、线 |  |  |
|  | 高度 | - |  |  |
|  | 材质规格 | GB 50057—2010 5.2 |  |  |
|  | 锈蚀 | 锈蚀、无锈蚀 |  |  |
|  | 保护范围 | GB 50057—2010 附录D |  |  |
|  | 接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
| 引 下 线 | 形式 | 明敷、暗敷 |  |  |
|  | 数量 | - |  |  |
|  | 平均间距 | GB 50057—2010 4.2.4条、4.3.3条、 4.4.3条 |  |  |
|  | 材质规格 | GB 50057—2010 5.3.1条 |  |  |
|  | 断接卡 | GB 50057—2010 5.3.6条 |  |  |
|  | 防接触电压 | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |
| 接 地 装 置 | 形式 | 自然、 人工、 混合 |  |  |
|  | 接地方式 | 共用、独立 |  |  |
|  | 防跨步电压 | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |
|  | 接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
| 防雷电波侵入措施 |
| 检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| 连 接 物 名 称 地 |  | 连接导体规格材质 | GB 50057—2010 5.1 |  |  |
|  |  | 连接质量 | 跨接、不跨接 |  |  |
|  |  | 运行情况 | 锈蚀、无锈蚀、严重锈蚀 |  |  |
|  |  | 过渡电阻 | <0.2 Ω |  |  |
|  |  | 连接导体规格材质 | GB 50057—2010 5.1 |  |  |
|  |  | 连接质量 | 跨接、不跨接 |  |  |
|  |  | 运行情况 | 锈蚀、无锈蚀、严重锈蚀 |  |  |
|  |  | 过渡电阻 | <0.2 Ω |  |  |

第   页 共   页

| 检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低压配电线路 | 敷设形式 | 架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地 |  |  |
|  | 等电位连接情况 | GB 50057—2010 6.3.3、6.3.4条 |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管、金属线槽、无屏蔽 |  |  |
|  | 屏蔽层接地 | 有、无 |  |  |
|  | 接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
| 信号线路 | 敷设形式 | 架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地 |  |  |
|  | 等电位连接情况 | GB 50057—2010 6.3.3、6.3.4条 |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管、金属线槽、无屏蔽 |  |  |
|  | 屏蔽层接地 | 有、无 |  |  |
|  | 接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
| 电涌保护器 |
| 检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| 低 压 配 电 系 统 的 SPD | 型号 | - |  |  |
|  | 安装位置 | - |  |  |
|  | 数量 | - |  |  |
|  | 运行情况 | GB/T 21431—2015 5.8.2.7条 |  |  |
|  | Iimp/In | GB/T 21431—2015 5.8.2条 |  |  |
|  | 压敏电压U1mA | GB/T 21431—2015 5.8.5.1条 |  |  |
|  | 漏电流Iie | GB/T 21431—2015 5.8.5.2条 |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 | GB 50057—2010 5.1.2条 |  |  |
|  | 两端引线长度 | GB/T 21431—2015 5.8.1条 |  |  |
|  | 过电流保护 | GB/T 21431—2015 5.8.2.6条 |  |  |
|  | 过渡电阻 | <0.2 Ω |  |  |
| 信号系统的SPD | 型号 | - |  |  |
|  | 安装位置 | - |  |  |
|  | 数量 | - |  |  |
|  | Iimp/In | GB/T 21431—2015 5.8.3条 |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 | GB 50057—2010 5.1.2条 |  |  |
|  | 两端引线长度 | GB/T 21431—2015 5.8.1条 |  |  |
| 工艺装置区 |
| 检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| 接地线 | 形式 | 直流接地、交流接地、静电接地、保护接地 |  |  |
|  | 材质规格 | GB 50057—2010 5.4.1条 |  |  |

第   页 共   页

| 检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺区设备名称 |  | 接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
|  |  | 接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
|  |  | 接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
|  |  | 接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
|  |  | 接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
|  |  | 接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
|  |  | 接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
|  |  | 接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
|  |  | 接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
|  |  | 接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
| 工艺装置区电涌保护器 |
| 检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| 低 压 配 电 系 统 的 SPD | 型号 | - |  |  |
|  | 安装位置 | - |  |  |
|  | 数量 | - |  |  |
|  | 运行情况 | GB/T 21431—2015 5.8.2.7条 |  |  |
|  | Iimp/In | GB/T 21431—2015 5.8.2条 |  |  |
|  | 压敏电压U1mA | GB/T 21431—2015 5.8.5.1条 |  |  |
|  | 漏电流Iie | GB/T 21431—2015 5.8.5.2条 |  |  |
|  | 连接导体材料和规格 | GB 50057—2010 5.1.2条 |  |  |
|  | 两端引线长度 | GB/T 21431—2015 5.8.1条 |  |  |
|  | 过电流保护 | GB/T 21431—2015 5.8.2.6条 |  |  |
|  | 过渡电阻 | <0.2 Ω |  |  |
| 信号系统的SPD | 型号 | - |  |  |
|  | 安装位置 | - |  |  |
|  | 数量 | - |  |  |
|  | Iimp/In | GB/T 21431—2015 5.8.3条 |  |  |
|  | 连接导体材料和规格 | GB 50057—2010 5.1.2条 |  |  |
|  | 两端引线长度 | GB/T 21431—2015 5.8.1条 |  |  |
| 技术评定 |
| 检测专用（章） 年 月 日 |
| 检测人 |  | 校核人 |  | 技术负责人 |  |

数据中心雷电防护装置检测表

第   页 共   页

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目地址 |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
| 检测日期 |  | 天 气 |  |
| 基本信息 |
| 检测项目 | 基 本 状 况 |
| 1 | 建筑物总层数/长宽高/防雷类别 |  |
| 2 | 建筑物结构/数据中心楼层/面积 |  |
| 3 | 数据中心名称/雷电防护等级 |  |
| 4 | 数据中心温度/湿度 |  |
| 5 | 设备距外墙、柱、窗距离(m) |  |
| 直击雷和侧击雷防护措施 |
| 检测项目 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| 1 | 建筑物接闪器形式、性能 | 杆、带、网、线 |  |  |
| 2 | 室外天线防直击雷保护性能 | 天线在LPZ0B防护区内、基座就近接地 |  |  |
| 3 | 室外天线基座等连接情况及规格 |  |  |  |
| 4 | 均压环和引下线的位置、数量 | GB 50057—2010第5章 |  |  |
| 5 | 防雷接地方式、电阻值 | ≤10 Ω |  |  |
| 6 | 机房金属幕墙、外窗接地性能 | GB 50057—2010第5章 |  |  |
| 机房等电位连接、线路敷设及屏蔽措施 |
| 检测项目 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| 1 | 等电位连接类型、材料 | S型、M型/铜排、扁钢 |  |  |
| 2 | 总等电位连接带规格及连接情况 | ≥50 mm² |  |  |
| 3 | 设备局部等电位连接线规格及连接情况 | ≥16 mm²(钢)、≥6 mm²(铜) |  |  |
| 4 | 环形导体、支架格棚等接地 | 共用接地系统取最小值 |  |  |
| 5 | 金属管道、线槽、桥架等 | 防雷区界面处接地 |  |  |
| 6 | 配电柜、箱、盘 | 接地 |  |  |
| 7 | 电源线路敷设及屏蔽情况 | 埋地、护套、屏蔽、接地 强、弱电线路分开敷设 |  |  |
| 8 | 信号线路（天馈、控制等）敷设及屏蔽情况 |  |  |  |
| 9 | 机房屏蔽情况 | 门、窗、地板等屏蔽情况 |  |  |
| 10 | 非金属外壳设备屏蔽 | 金属屏蔽网/室、等电位连接并接地 |  |  |
| 11 | 光缆金属构件(接头、加强芯等) | 共用接地系统取最小值 |  |  |
| 12 | 数据中心电磁兼容性能测试 | 视数据中心具体要求 |  |  |
| 备注： |

第   页 共   页

| 电源接地型式及机房防静电性能 |
| --- |
| 检测项目 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| 1 | 引入形式 | 不宜采用架空线路 |  |  |
| 2 | 电源接地型式 | TN供电时采用TN-S |  |  |
| 3 | 表面静电电位 | ≤1 kV |  |  |
| 4 | 静电地板网格支架接地电阻值 | 共用接地系统取最小值 |  |  |
| 电涌保护器 |
| 检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| 低压配电系统的SPD | 型号 | - |  |  |
|  | 安装位置 | - |  |  |
|  | 数量 | - |  |  |
|  | 运行情况 | GB/T 21431—2015 5.8.2.7条 |  |  |
|  | Iimp/In | GB/T 21431—2015 5.8.2条 |  |  |
|  | 压敏电压U1mA | GB/T 21431—2015 5.8.5.1条 |  |  |
|  | 漏电流Iie | GB/T 21431—2015 5.8.5.2条 |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 | GB 50057—2010 5.1.2条 |  |  |
|  | 两端引线长度 | GB/T 21431—2015 5.8.1条 |  |  |
|  | 过电流保护 | GB/T 21431—2015 5.8.2.6条 |  |  |
|  | 过渡电阻 | <0.2 Ω |  |  |
| 信号系统的SPD | 型号 | - |  |  |
|  | 数量 | - |  |  |
|  | 安装质量 | - |  |  |
|  | Iimp/In | GB/T 21431—2015 5.8.3条 |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 | GB 50057—2010 5.1.2条 |  |  |
|  | 两端引线长度 | GB/T 21431—2015 5.8.1条 |  |  |
| 技术评定 |
| 检测专用（章） 年 月 日 |
| 检测人 |  | 校核人 |  | 技术负责人 |  |

通信局站（基站）库雷电防护装置检测表

第   页 共   页

| 项目名称 |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 电话 |  |
| 防雷类别 |  | 检测日期 |  | 天气情况 |  |
| 直击雷防护措施 |
| 检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| 铁 塔 | 铁塔高度 | - |  |  |
|  | 铁塔塔身规格 | - |  |  |
|  | 铁塔塔身连接方式 | - |  |  |
|  | 铁塔离机房距离 | - |  |  |
|  | 接闪杆材质规格 | GB 50057—2010 5.2.1条 |  |  |
|  | 接闪杆长度 | - |  |  |
| 接地装置 | 接地线数量 | - |  |  |
|  | 接地线规格 | GB 50057—2010 5.4.1条 |  |  |
|  | 接地装置类型 | 独立、共用 |  |  |
|  | 测试点接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
| 防雷电波侵入措施 |
| 检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| 配电变压器接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
| 电源接地形式 | - |  |  |
| 电源线路SPD安装级数 | - |  |  |
| 信号线路SPD安装级数 | - |  |  |
| 天馈线SPD安装级数 | - |  |  |
| 光缆防雷接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
| 入户电缆屏蔽层接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
| 入户处电缆桥架接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
| 接地引入线规格 | GB/T 33676—2017 6.4.1条 |  |  |
| 接地引入线接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
| 垂直接地汇集线规格 | GB 50057—2010 5.4.1条 |  |  |
| 垂直接地汇集线接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
| 天馈线屏蔽层接地位置 | - |  |  |
| 天馈线屏蔽层接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
| 等电位连接装置 |
| 等电位连接方式 |  | 土壤电阻率（Ω•m） |  |

第   页 共   页

| 检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等电位连接装置 | 静电地板支架接地线规格 | GB/T 33676—2017 6.4.1条 |  |  |
|  | 静电地板支架接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
|  | 接地排接地线规格 | GB/T 33676—2017 6.4.1条 |  |  |
|  | 接地排接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
|  | 配电柜接地线规格 | GB/T 33676—2017 6.4.1条 |  |  |
|  | 配电柜接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
|  | UPS柜接地线规格 | GB/T 33676—2017 6.4.1条 |  |  |
|  | UPS接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
|  | 设备柜接地线规格 | GB/T 33676—2017 6.4.1条 |  |  |
|  | 设备柜接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
| 电涌保护器 |
| 检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| 低压配电系统的SPD | 型号 | - |  |  |
|  | 安装位置 | - |  |  |
|  | 数量 | - |  |  |
|  | 运行情况 | GB/T 21431—2015 5.8.2.7条 |  |  |
|  | Iimp/In | GB/T 21431—2015 5.8.2条 |  |  |
|  | 压敏电压U1mA | GB/T 21431—2015 5.8.5.1条 |  |  |
|  | 漏电流Iie | GB/T 21431—2015 5.8.5.2条 |  |  |
|  | 连接导体材料和规格 | GB 50057—2010 5.1.2条 |  |  |
|  | 两端引线长度 | GB/T 21431—2015 5.8.1条 |  |  |
|  | 过电流保护 | GB/T 21431—2015 5.8.2.6条 |  |  |
|  | 过渡电阻 | <0.2 Ω |  |  |
| 信号系统的SPD | 型号 | - |  |  |
|  | 安装位置 | - |  |  |
|  | 数量 | - |  |  |
|  | Iimp/In | GB/T 21431—2015 5.8.3条 |  |  |
|  | 连接导体材料和规格 | GB 50057—2010 5.1.2条 |  |  |
|  | 两端引线长度 | GB/T 21431—2015 5.8.1条 |  |  |
| 技术评定 |
| 检测专用（章） 年 月 日 |
| 检测员 |  | 校核人 |  | 技术负责人 |  |

油（气）库雷电防护装置检测表

第   页 共   页

| 项目名称 |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 电话 |  |
| 防雷类别 |  | 检测日期 |  | 天气情况 |  |
| 建筑物名称 |  | 长×宽×高 |  | 建筑面积 |  |
| 检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| 接 闪 器 | 接闪器类型 | 杆、带、网、线 |  |  |
|  | 高度 | - |  |  |
|  | 材质规格 | GB 50057—2010 5.2 |  |  |
|  | 锈蚀 | 锈蚀、无锈蚀 |  |  |
|  | 网格尺寸 | GB 50057—2010 5.2.12条 |  |  |
|  | 保护范围 | GB 50057—2010 附录D |  |  |
|  | 接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
| 引 下 线 | 形式 | 明敷、暗敷 |  |  |
|  | 数量 | - |  |  |
|  | 平均间距 | GB 50057—2010 4.2.4条、4.3.3条、 4.4.3条 |  |  |
|  | 材料规格 | GB 50057—2010 5.3.1条 |  |  |
|  | 工艺质量 | - |  |  |
|  | 断接卡 | GB 50057—2010 5.3.6条 |  |  |
|  | 防接触电压 | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |
| 接地装置 | 形式 | 自然、 人工、 混合 |  |  |
|  | 接地方式 | 共用、独立 |  |  |
|  | 防跨步电压 | GB 50057—2010 4.5.6条 |  |  |
|  | 接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
| 低压配电线路 | 敷设形式 | 架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地 |  |  |
|  | 等电位连接情况 | GB 50057—2010 6.3.3、6.3.4条 |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管、金属线槽、无屏蔽 |  |  |
|  | 屏蔽层接地 | 有、无 |  |  |
|  | 接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
| 信号线路 | 敷设形式 | 架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地 |  |  |
|  | 等电位连接情况 | GB 50057—2010 6.3.3、6.3.4条 |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 | 穿金属管、金属线槽、无屏蔽 |  |  |
|  | 屏蔽层接地 | 有、无 |  |  |
|  | 接地电阻 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |

第   页 共   页

| 电涌保护器 |
| --- |
| 检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| 低 压 配 电 系 统 的SPD | 型号 | - |  |  |
|  | 安装位置 | - |  |  |
|  | 数量 | - |  |  |
|  | 运行情况 | GB/T 21431—2015 5.8.2.7条 |  |  |
|  | Iimp/In | GB/T 21431—2015 5.8.2条 |  |  |
|  | 压敏电压U1mA | GB/T 21431—2015 5.8.5.1条 |  |  |
|  | 漏电流Iie | GB/T 21431—2015 5.8.5.2条 |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 | GB 50057—2010 5.1.2条 |  |  |
|  | 两端引线长度 | GB/T 21431—2015 5.8.1条 |  |  |
|  | 过电流保护 | GB/T 21431—2015 5.8.2.6条 |  |  |
|  | 过渡电阻 | <0.2 Ω |  |  |
| 信 号 系 统 的SPD | 型号 | - |  |  |
|  | 安装位置 | - |  |  |
|  | 数量 | - |  |  |
|  | Iimp/In | GB/T 21431—2015 5.8.3条 |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 | GB 50057—2010 5.1.2条 |  |  |
|  | 两端引线长度 | GB/T 21431—2015 5.8.1条 |  |  |
| 罐名称 |  | 性质 |  | 规模 |  |
| 检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| 顶板 | 类型 | 金属、非金属 |  |  |
|  | 材质规格 | GB 50057—2010 5.2.7条 |  |  |
|  | 接地电阻值 | ≤10 Ω |  |  |
|  | 运行情况 | 锈蚀、无锈蚀 |  |  |
|  | 连接线类型 | GB 50057—2010 5.1 |  |  |
|  | 连接线材质规格 | GB 50057—2010 5.1 |  |  |
| 接地装置 | 接地线数量、材质规格 | GB 50057—2010 5.4.1条 |  |  |
|  | 接地线间隔 | ≤30 m |  |  |
|  | 接地装置类型 | 人工、自然、混合 |  |  |
|  | 接地电阻值 | ≤10 Ω |  |  |
| 装卸台 |
| 检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| 栈桥类型 | 铁路、汽车、码头 |  |  |
| 栈桥接地电阻值 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
| 铁轨类型 | 高压进入、高压不进入 |  |  |
| 铁轨接地电阻值 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
| 鹤管接地电阻值 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |

第   页 共   页

| 装卸台 |
| --- |
| 检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| 信息电缆敷设情况 | 屏蔽、不屏蔽 |  |  |
| 信息电缆接地电阻值 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
| 防静电装置 |
| 检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| 输油管道接地类型 | 共用、未共用 |  |  |
| 输油管道接地电阻值 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
| 输油管道接地点数 | - |  |  |
| 罐装设施类型 | 油罐车、油桶 |  |  |
| 罐装设施跨接情况 | 跨接、未跨接 |  |  |
| 人体消除静电装置位置 | - |  |  |
| 人体消除静电装置接地电阻值 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |
| 技术评定 |
| 检测专用（章） 年 月 日 |
| 检测人 |  | 校核人 |  | 技术负责人 |  |

油（气）站雷电防护装置检测表

第   页 共   页

| 项目名称 |  | 联 系 人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 电 话 |  |
| 检测时间 |  | 天气情况 |  |
| 油 （气） 站 | 罩 棚 | 长×宽×高 |  | 站房 | 长×宽×高 |  |
|  |  | 建筑面积 |  |  | 建筑面积 |  |
|  |  | 防雷等级 |  |  | 防雷类别 |  |
| 建筑物、油罐及相关设施 | 规范标准/要点 | 类型规格 | 检测位置 | 检测结果 | 单项评定 |
| 罩棚 | GB/T 21431—2015 5.4.1条 |  |  |  |  |
| 站房 |  |  |  |  |  |
| 油（气）罐体 |  |  |  |  |  |
| 供电电缆金属护套 |  |  |  |  |  |
| 信息线路金属护套 |  |  |  |  |  |
| 通风管 |  |  |  |  |  |
| 卸油（车）管口 |  |  |  |  |  |
| 加油机 |  |  |  |  |  |
| 加油枪 |  |  |  |  |  |

第   页 共   页

| 加油枪 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供配电系统检测项目 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| 引入方式 | 采用电缆并直埋敷设 |  |  |
| 接地型式 | 采用TN-S系统 |  |  |
| 电涌保护器 |
| 检测内容 | 规范标准/要点 | 检测结果 | 单项评定 |
| 低压配电系统的SPD | 型号 | - |  |  |
|  | 安装位置 | - |  |  |
|  | 数量 | - |  |  |
|  | 运行情况 | GB/T 21431—2015 5.8.2.7条 |  |  |
|  | Iimp/In | GB/T 21431—2015 5.8.2条 |  |  |
|  | 压敏电压U1mA | GB/T 21431—2015 5.8.5.1条 |  |  |
|  | 漏电流Iie | GB/T 21431—2015 5.8.5.2条 |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 | GB 50057—2010 5.1.2条 |  |  |
|  | 两端引线长度 | GB/T 21431—2015 5.8.1条 |  |  |
|  | 过电流保护 | GB/T 21431—2015 5.8.2.6条 |  |  |
|  | 过渡电阻 | <0.2 Ω |  |  |
| 信号系统的SPD | 型号 | - |  |  |
|  | 安装位置 | - |  |  |
|  | 数量 | - |  |  |
|  | Iimp/In | GB/T 21431—2015 5.8.3条 |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 | GB 50057—2010 5.1.2条 |  |  |
|  | 两端引线长度 | GB/T 21431—2015 5.8.1条 |  |  |
| 技术评定 |
| 检测专用（章） 年 月 日 |
| 检测人 |  | 校核人 |  | 技术负责人 |  |